酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程

水土保持设施验收报告

建设单位：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

编制单位：甘肃四创水利工程咨询有限公司

2017年12月

目  录

前    言	1

1 项目及项目区概况	3

1.1 项目概况	3

1.2项目区概况	9

2 水土保持方案和设计情况	11

2.1 主体工程设计	11

2.2 水土保持方案	12

2.3 水土保持方案变更	12

3 水土保持方案实施情况	14

3.1 水土流失防治责任范围	14

3.2 贮灰场设置	17

3.3 取土场设置	17

3.4 水土保持措施总体布局	17

3.5 水土保持措施完成情况	18

3.6 水土保持投资完成情况	19

4 水土保持工程质量	24

4.1 质量管理体系	24

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	24

5 项目初期运行及水土保持效果	27

5.1 初期运行情况	27

5.2 水土保持效果	27

5.3 公众满意程度	30

6 水土保持管理	31

6.1 组织领导	31

6.2 规章制度	31

6.3 建设管理	32

6.4 水土保持监测	33

6.5 水土保持监理	34

6.6 水土保持管理部门监督检查意见落实情况	34

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	35

6.8 水土保持设施管理维护	35

7 结论	36

7.1 结论	36

7.2 遗留问题	36

8 附件及附图	37

8.1 附件	37

8.2 附图	37

# 前    言

为了切实解决企业发展的电力供给问题，落实科学发展观，走全面、协调、可持续发展之路，酒钢综合利用富余冶金副产煤气、充分使用城市中水，将企业的资源和能源优势转化为竞争优势。通过前期论证，酒钢将冶金副产煤气作为部分燃料，对自备电厂进行能源综合利用技术改造，用2×300MW机组替代现有技术落后的6台小机组，以有效解决企业电力供给不足矛盾，提高资源利用效率，实现经济效益与社会效益的统一。

工程位于嘉峪关市区东侧、酒钢厂区东南侧，东靠机场公路，北邻二热电厂，南部为雷达连训练场及市石油库，地理坐标东经98°18′18″，北纬39°47′35″。本项目贮灰场选在厂址偏北方向约8.00km处尾矿坝外侧西北角，占地类型为戈壁荒滩，地理坐标东经98°16′32″，北纬39°52′30.12″。

本工程安装2台1025t/h亚临界、一次中间再热、四角切圆燃烧、单炉膛、∏形布置、全钢架悬吊结构、紧身封闭、平衡通分、固态排渣、自然循环汽包锅炉。配2台300MW引进型、亚临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽凝汽式汽轮机，2台300MW水氢氢冷汽轮发电机。主接线采用发—变—线路组，2回330KV出线接入酒钢330KV变电站。以及三大主机的辅助设备、建（构）筑物、总图运输、采暖、通风、除尘、消防、输煤、除灰、化水、电气、供排水、仪表、控制系统等设施。

酒钢自备电厂设计为二机二炉国产300MW燃煤汽轮发电机组，电厂循环水冷却方式为带逆流式双曲线自然通风冷却塔的扩大单元制循环水系，年补给水量为850.00万m3，根据嘉峪关市水务局文件（[2004]3号），现已批准的酒钢取水量可以满足2×300MW发电机组用水需求。输煤系统、供水系统、运灰道路等附属设施利用酒钢公司现有公共附属设施，建设条件好，建设内容少，占地面积小，本工程已于2003年8月开工建设，计划到2005年10月第一台机组开始发电，至2006年6月第二台机组发电。

项目总投资192000.00万元，工程于2003年8月开工建设，2006年12月完工正式投产发电，建设总工期40个月。工程建设土石方挖方总量50.45万m3，填方总量43.32万m3，调配利用5.80万m3，弃方7.13万m3。工程建设总占地53.31hm2，其中永久用地25.41hm2，施工临时用地27.90hm2，占地类型为戈壁滩地。

2005年6月，嘉峪关宏晟热电有限责任公司委托甘肃省水土保持科学研究所受委托编制《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》。2005年7月25日，水利部以水保函［2005］301号文对方案进行了批复。

2017年9月10日，建设单位委托甘肃四创水利工程咨询有限公司，开展该项目水土保持方案（贮灰场防治措施变更）报告书的编制工作，于11月下旬完成了水土保持方案变更报告书，并通过函审，报备至嘉峪关市水务局。

2009年3月，嘉峪关宏晟热电有限责任公司委托甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司承担本项目的水土保持监测工作。于2017年11月编制《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监测总结报告》。

2009年3月，嘉峪关宏晟热电有限责任公司委托甘肃绿华生态工程咨询监理有限责任公司承担了该项目水土保持工程的监理工作。按照水土保持监理技术规范的要求，2017年11月编制完成了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监理总结报告》。

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL366—2006）相关规定，用数控法计算，该工程62项单元工程质量合格；分部工程5项，单位工程4项，目前贮灰场灰量没有达到设计堆灰高度，贮灰场顶部土地整治属于贮灰场运行末期整治措施，该项措施无法实施，其余各分部工程均达标；按照质量检验评定基本规定的质量检验评定标准，该项目目前已实施的水土保持设施的工程质量评定为合格标准。

我公司在开展本项目工程验收工作过程中，得到了嘉峪关宏晟热电有限责任公司、各施工单位、地方水利行政主管部门的大力支持，在此表示衷心感谢。

# 1 项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

项目位于嘉峪关市区东侧、酒钢厂区东南侧，东靠机场公路，北邻二热电厂，南部为雷达连训练场及市石油库，生产管理区及施工区中心地理坐标东经98°17′，北纬39°47′。本项目贮灰场选在厂址偏北方向约8km处尾矿坝外侧西北角， 为戈壁滩地，贮灰场中心地理坐标东经98°16′32″，北纬39°52′25″。

### 1.1.2 主要技术指标

本项目的工程主要技术指标详见表1-1

表1-1           建设项目工程主要技术指标

| 建设项目主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程 |
| 建设规模 | 用2×300MW机组替代现有技术落后的6台小机组，安装2台1025t/h自然循环汽包锅炉，配2台300MW双缸双排汽凝汽式汽轮机，2台300MW水氢氢冷汽轮发电机。主接线采用发—变—线路组，2回330KV出线接入酒钢330KV变电站。以及三大主机的辅助设备、建（构）筑物、总图运输、采暖、通风、除尘、消防、输煤、除灰、化水、电气、供排水、仪表、控制系统等设施。 | 建设单位全称 | 嘉峪关宏晟热电有限责任公司 |
|  |  | 建设地点 | 甘肃省嘉峪关市 |
|  |  | 工程等级 | 大型 |
|  |  | 建设性质 | 建设生产类项目 |
|  |  | 所在流域 | 内陆河流域 |
|  |  | 工程总投资 | 19.20亿元 |
|  |  | 工程总工期 | 2003年8月~2006年12月 |
|  |  | 项目建设区 | 53.31hm2 |
| 建设项目水土保持工程主要技术指标 |
| 自 然 地 理 类 型 | 项目区地处亚洲大陆腹地，属典型温带季风大陆性干旱气候，干燥少雨，春季风沙大，日照充足，辐射强，蒸发量大，降雨主要集中在每年7、8月份，年均降水量85.4mm，年平均气温为7.7℃，日照时间长，干热风是主要灾害性天气。 | 《水利部关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》，《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕第188号），《甘肃省人民政府关于划定分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（甘政发〔2016〕59号）。 | 省级水土流失重点治理区 |
| 新增水土 流失总量 | 12244t | 容许土 壤流失量 | 1000t/km2•a |
| 防治责任 范围面积 | 54.43hm2 |  |  |
| 项目建设区 面积 | 53.31hm2 | 主要防 治措施 | 该项目布设排水管430.00m，土地整治35.76hm2，贮灰场道路砾石压盖0.06hm2，贮灰场拦渣坝960.00m。对可绿化空置地进行绿化美化，总绿化面积5.60hm2。 |
| 直接影响区 面积 | 1.12hm2 | 弃渣场工程 | 本项目运行期主要产生灰渣，设置一处贮灰场，占地面积6.06hm2。 |
| 水土流失 背景值 | 2700t/km2•a | 水土保持 措施投资 | 842.26万元 |

### 1.1.3 项目投资

项目总投资192000.00万元。本水土保持方案概算总投资842.26万元，其中工程措施投资526.13万元，植物措施投资80.20万元，施工临时工程投资12.65万元，其他费用142.09万元，预备费34.25万元，建设期还贷利息17.15万元，水土保持补偿费为29.78万元。在总投资中，主体工程具有水土保持功能的措施投资7.51万元。

表1－2        水土保持总投资统计表     单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 | 526.13 |
| 一 | 贮灰场 | 503.86 |
| （一） | 拦渣坝 | 275.34 |
| （二） | 废矿渣压盖 | 83.13 |
| (三) | 引水渠 | 3.04 |
| (四) | 配套灌溉设施 | 6.84 |
| (五) | 灰渣碾压 | 135.5 |
| 二 | 施工生产区 | 16.06 |
| (一) | 土地整治 | 16.06 |
| 三 | 厂区 | 6.21 |
| (一) | 排水管(主体已列) | 6.21 |
|  | 第二部分 植物措施 | 80.2 |
| 一 | 造林 | 58.49 |
| （一） | 生产厂区、施工生活区(主体已列) | 37.81 |
| 1 | 栽植费 | 2.17 |
| 2 | 苗木费 | 22.08 |
| 3 | 人工换土 | 12.71 |
| 4 | 抚育管理 | 0.84 |
| （二） | 贮灰场 | 20.68 |
| 1 | 栽植费 | 1.62 |
| 2 | 苗木费 | 6.12 |
| 3 | 人工换土 | 12.17 |
| 4 | 抚育管理 | 0.77 |
| 二 | 种草 | 21.71 |
| (一) | 生产厂区、施工生活区(主体已列) | 21.71 |
| 1 | 种植费 | 0.16 |
| 2 | 种子费 | 2.36 |
| 3 | 人工换土 | 19.2 |
|  | 第三部分 施工临时工程 | 12.65 |
| 一 | 临时防护工程 | 0.52 |
| 二 | 其他临时工程 | 12.13 |
|  | 第四部分 其他费用 | 142.09 |
| 一 | 项目建设管理费 | 8.77 |
| （一） | 建设项目法人管理费 | 5.69 |
| （二） | 前期工程费 | 3.08 |
| 二 | 项目建设技术服务费 | 63.43 |
| （一） | 研究试验费 | 0 |
| （二） | 勘测设计费 | 30.75 |
| （三） | 设计文件评审费 | 0.68 |
| （四） | 工程监理费 | 32 |
| 三 | 工程质量监督检测费 | 0.62 |
| 四 | 预算定额编制管理 | 0.74 |
|  | 费、劳动定额测定费 |  |
| 五 | 水土保持监测费 | 68.53 |
| （一） | 人工费 | 68 |
| （二） | 设施、设备费 | 0.53 |
| 一至四部分合计 | 761.08 |
| 基本预备费 | 34.25 |
| 水土流失危害及设施补偿费 | 29.78 |
| 水保方案静态总投资 | 825.1 |
| 建设期贷款利息 | 17.15 |
| 水保方案动态总投资 | 842.26 |

### 1.1.4 项目组成及布置

本工程由生产管理区、施工区及贮灰场区三部分区块组成，厂区总平面布置采用三列式格局，由西向东依次为自然通风冷却区—升压站区—主厂房区，厂区由北向南依次为生产辅助设施区—生产区—施工扩建场地。施工生产区和施工生活区分别位于厂区的西南侧以及东南侧，生产辅助设施区从南向北依次布置材料库、检修间组成的联合建筑，生产办公楼，化学水处理设施等，输煤皮带从主厂房的固定端进入输煤层。

本项目共3个防治分区，分别为生产管理防治区、施工区防治区以及贮灰场防治区。原水土保持方案批复的水土保持措施总体布局如下：

（1）生产管理区措施布局

原批复水土保持方案：生产厂区内布设布排水管430.00m，雨水收集后排至酒钢污水管网，布设绿化措施面积为4.84hm2。

变更方案：未涉及本分区措施布局变化情况。

（2）施工区措施布局

原批复水土保持方案：对该部分临时用地不布设永久性防治措施，主要是在施工过程中对建设区加强临时防护措施，如定期洒水以防扬尘、外围拦护以防任意扩大扰动地表面积；施工结束后，对剩余临建设施拆除的区域进行土地整治27.90hm2。

变更方案：未涉及本分区措施布局变化情况。

（3）贮灰场区措施布局

原批复水土保持方案：在灰场南、西、北三侧增设拦渣坝，灰渣采用分条块堆放，在贮灰过程中灰渣先从灰场东北角开始，由东向西分层分条块碾压堆放，每层铺灰厚度为0.50m，每条铺灰宽为20.00m，及时用推土机推平，碾压3-4遍使灰渣密实。碾压后的灰面要定时洒水，保持灰面湿润，以防止飞灰产生的污染，在对达到设计标高的灰渣面进行整平、碾压等土地整治措施后，在灰渣面上用选矿废石压盖10.90hm2以防风蚀。然后再从北向南进行下一条块的碾压堆放，直止灰渣分条块堆放完毕。

在灰场西侧150.00m的范围内，布设隔离林带7.50hm2，并延伸灌溉系统引水渠750m，使之与原有林带形成有机整体。灰场用水从尾矿坝北部的泵房取水。

变更方案：从工程可行性分析，根据现场实际情况提出治理方案，隔离林带和灌溉系统未实施，采用其他措施代替原有措施设计，对闭库的贮灰场顶部及周边进行土地整治共计4.88hm2，土地整治后对坡面采取尾矿石压盖面积6712.50m2，压盖厚度0.40m。

措施实施情况

（1）生产管理防治区

工程措施：实际布设的排水管长度430m，与方案设计一致，新增土地整治1.63hm2。

植物措施：施工结束后有酒钢集团统一规划共完成绿化5.60hm2。

临时措施：施工建设过程中对围栏及各防治分区的洒水降尘，实际该区共计完成洒水1300.00m3。

（2）施工区防治区

工程措施：施工结束后对除部分保留的临建设施外的临建设施进行了拆除，并对场地进行了清理平整，共完成土地整治25.00hm2。

临时措施：施工期间进行了洒水降尘，共完成洒水2500.00m3。

（3）灰场防治区

工程措施：由于贮灰场暂未闭库，只进行了部分土地整治，截止目前，共完成土地整治2.93hm2，新增贮灰场进场道路砾石压盖0.06hm2，尾矿石压盖暂未实施贮，灰场拦渣坝960.00m。

临时措施：施工期间进行了洒水降尘，共完成洒水17568.00m3。

### 1.1.5 施工组织及施工进度

本段工程于2003年8月开工，2006年12月投产运行，总工期40个月。目前水土保持措施于2003年8月施实，2017年11月结束，主要措施进度如下：

（1）雨水排水管、生产管理区的绿化洒水等具有水土保持功能的措施于2003年8月开工，2006年5月完工。

（2）生产管理区及施工区的土地整治于2005年3月开工，2006年12月完工。

（3）贮灰场的拦渣坝及施工道路的土地整治砾石压盖等于2006年7月开工，2006年12月完工。

（4）土地整治属于贮灰场运行末期整治措施，目前贮灰场灰量没有达到设计堆灰量，该项措施无法实施，尾矿石压盖暂未实施。

### 1.1.6 土石方情况

工程建设土石方挖方50.45万m3，填方43.32万m3，在项目建设中挖方大于填方，需弃方7.13万m3，土石方平衡详见表1-3。

表1-3  土石方挖填平衡表            单位:万m³

| 工程部位 | 开挖 | 回填 | 借方 | 弃方 | 土方流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 移挖 | 客土 | 内借 | 外购 |  |  |
|  |  | 作填 | 作填 |  |  |  |  |
| 生产厂区 | 场地平整 | 15.15 | 19.50 |  | 4.35 |  |  | 借方来源于基槽开挖弃方 |
|  | 基槽开挖 | 9.50 |  |  |  |  | 9.50 | 弃方4.35万m3用于生产厂区场地平整，剩余5.15万m3运往尾矿坝用于坝体加高。 |
|  | 厂区绿化 | 0.802 |  | 0.802 |  | 0.802 | 0.802 | 借方来源于购买种植土，弃方运往尾矿坝用于加高坝体。 |
| 施工生产区 场地平整 | 14.85 | 11.75 |  |  |  | 3.10 | 弃方2.25万m3用于施工生活区场地平整，0.85万m3运往尾矿坝用于坝体加高。 |
| 施工生活区场地平整 | 6.50 | 8.75 |  | 2.25 |  |  | 借方来源于施工生产区弃方 |
| 贮灰场 | 拦渣坝清基 | 0.55 | 0.22 |  |  |  | 0.33 | 弃方运往尾矿坝用于加高坝体 |
|  | 拦渣坝修筑 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  | 从灰场内取土 |
| 合计 | 50.45 | 43.32 | 0.80 | 6.60 | 0.80 | 13.73 | 废方7.13万m3 |
|  | 挖方-移挖作填方=50.45-43.32=7.13万m3 | 弃方-内借方=13.73-6.60=7.13万m3 |

根据主体工程设计，2台机组年产生灰渣量为15.11万t，脱硫石膏1.06万t，年弃渣量共计16.17万t。脱硫石膏容重按1.90t/m3计，灰渣容重按0.90t/m3计，则年产脱硫石膏为0.56万m3，年产灰渣量为16.79万m3，二项合计17.35万m3。

表1-4  灰渣量分析计算表

| 灰渣量 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- |
|  | 渣量 | 灰量 | 灰渣量 | 渣量 | 灰量 | 灰渣量 |
| 小时灰渣量 (t/h) | 1×300MW | 2.06 | 11.67 | 13.73 | 1.96 | 11.09 | 13.05 |
|  | 2×300MW | 4.12 | 23.34 | 27.46 | 3.92 | 22.18 | 26.10 |
| 日灰渣量 (t/d) | 1×300MW | 41.2 | 233.4 | 274.6 | 39.2 | 221.8 | 261.0 |
|  | 2×300MW | 82.4 | 466.8 | 549.2 | 78.4 | 443.6 | 522.0 |
| 年灰渣量 (104t/a) | 1×300MW | 1.13 | 6.42 | 7.55 | 1.08 | 6.10 | 7.18 |
|  | 2×300MW | 2.27 | 12.84 | 15.11 | 2.16 | 12.20 | 14.36 |

注：1、表中年利用小时数按5500计。

2、灰渣分配比：灰按灰渣总量的85%计，渣按灰渣总量的15%

### 1.1.7 征占地情况

工程建设总占地53.31hm2，其中永久用地25.41hm2，施工临时用地27.90hm2，占地类型 为戈壁滩地。

表1-5  工程占地类型汇总表

| 工程名称 |  | 占地面积（hm2） | 面积合计（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久性占地 | 临时性占地 |  |
| 生产管理防治区 | 戈壁滩 | 19.35 |  | 19.35 |
| 施工区防治区 | 施工生产区 | 戈壁滩 |  | 21.90 | 21.90 |
|  | 施工生活区 | 戈壁滩 |  | 6.00 | 6.00 |
| 贮灰场区防治区 | 戈壁滩 | 6.06 |  | 6.06 |
| 合计 |  | 25.41 | 27.90 | 53.31 |

### 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本项目为建设生产类项目，占地类型 为戈壁滩地，无拆迁与安置工作。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1 自然条件

#### 1.2.1.1 地形地貌

本区所在的嘉峪关市周围地势从南向北由山区向平原区过渡。地形自西南向东北倾斜。电厂厂区及其周围地形平坦，距山体较远，为准平原的戈壁地貌，厂区自然地面标高在1627.4—1611.03m之间。由于嘉峪关地处河西走廊西端，具有干燥少雨、日照强烈、冷热剧变、风大且频四大气候特点，在这种气候条件下，地表径流一般较为贫乏，流水作用微弱，骤然暴雨形成洪流才造成对地面的强烈切割，相反，风的活动十分活跃，成为塑造地貌的主要营力，所以从地貌景观上看，嘉峪关市走廊平原区呈大片荒漠戈壁中点缀小片人工绿洲的嵌套景观。从景观要素上可将荒漠化区域景观细分为流动沙地、半固定沙地、固定沙地、戈壁、盐碱地、潜在沙漠化土地、林地、耕地、草地、水域、难利用地和其它用地等12类。

#### 1.2.1.2 气象、水文

（1）气象

嘉峪关市地处亚洲大陆腹地，属典型温带干旱气候，干燥少雨，春季风沙大，日照充足，辐射强，蒸发量大，降雨主要集中在每年7、8月份，年均降水量85.4mm，年平均气温为7.7℃，日照时间长，干热风是主要灾害性天气。

根据酒泉气象站1998～2000年统计资料,主要气象特征值统计于表1-6。

表1-6  嘉峪关市气象资料统计表

| 项目 | 特征值 | 项目 | 特征值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | 7.7℃ | 多年平均蒸发量 | 2148.8mm |
| 极端最高气温 | 38.4℃ | 日照时数 | 3033.4h |
| 极端最低气温 | －31.6℃ | ≥10℃活动积温 | 2954.4℃ |
| 平均相对湿度 | 47% | 主导风向 | SW |
| 多年平均降水量 | 85.4mm | 多年平均风速 | 2.4m/s |
| 年最大降水量 | 158mm | 多年平均8级以上的大风日数 | 17.1d |
| 24小时最大降雨量 | P=2% | 44.3 mm | 最多大风日数 | 40d |
|  | P=5% | 11.9 mm | 最多沙尘暴日数 | 29d |
| 最大冻土深度 | 132cm | 最大风速 | 34m/s |
| 无霜期 | 130d |  |  |

（2）水文

项目区主要河流为讨赖河，其发源于祁连山的讨赖南山，从西向北流经讨赖川及讨赖峡，横穿山岭于冰沟口入河西走廊，折向东北从嘉峪关盆地汇入临水河，全长约200km。河水主要由祁连山区大气降水和冰雪溶化补给，上游因山区地势陡峻、水流湍急，河床狭窄，流经矿区段的河床宽度多在30－50m，出山后河床比降变缓。多年平均流量为20.27m3/s，最大流量298.0 m3/s，最小流量为4.1m3/s，多年平均径流量6.55亿m3。每年3－5月冰雪融化，形成较小的流量高峰；到6月份河水流量加大，一年中最大洪峰流量多出现在7－8月份。根据冰沟水文站的资料，侵蚀模数在250t/km2 ·a左右.。本项目建设地点远离河流，不受洪水威胁。

#### 1.2.1.3 土壤、植被

（1）土壤

据嘉峪关地区土壤普查结果及外业调查，区内土壤类型和养分状况，因受地理、气候、生物和人类活动的影响，地带性分布规律极为明显。由于境内地势南高北低，气候南阴北旱，地下水位南深北浅，土壤自东南向西北从熟松肥沃向粘重盐沙过渡；物理性能受南高北低水流沉积的影响，颗粒南粗北细，土层南薄北厚，质地南松北紧，川滩地呈多层次结构；从化学性能方面分析，南部有机质多，含氮量高，北部有机质少，含氮量低，中部介于二者之间，盐分含量呈南少中多北更多，PH值南部呈微酸性、中性或微碱性，北部多在7.5－9.0以上，中部多呈微碱性。走廊平原带耕地以灌淤土、潮土、灰棕漠土、风沙土为主。耕地土壤有机质含量1%－3%，含全氮大多在0.1%以下，含速效磷多在10ppm以下，含速效钾100－200ppm，总的特点是氮不足，钾有余，磷极缺。

地表土壤为沙与砾石混合状态，场地土自地表起为第四纪冲积而成的卵石层，厚度大于100m，卵石主要由沉积岩碎块组成，呈亚椭圆形，一般粒度为30——70mm，最大为180mm，碎块坚固，空隙充填中密—密实的中沙约30%，说明渗透系数较大。

（2）植被

区域内多 为戈壁地貌，自然植被覆盖度低，无天然林。植被可分为荒漠类型的自然植被和人工植被。自然植被以藜科、豆科、菊科、禾本科、蒺藜科、柽柳科、蓼科等耐旱的灌木、半灌木为主，分布在冲积、洪积扇上的植物植株低矮，丛状疏生，覆盖度在5%以下，主要种类有芨芨草、白刺、骆驼刺等碱性植物；分布在地势低平的戈壁滩上的植物，可以依赖秋雨及水流浸润的沙层水分生活，主要有麻黄、花棒、梭梭、沙拐枣等，植被覆盖度可达5－10%，均呈小片状分布。人工植被以杨柳科、豆科为主，主要分布在绿洲周边缘及酒钢冶炼厂区周围，树种以杨树、柳树、槐树为主。

### 1.2.2 水土流失及防治情况

根据《水利部关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》和《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕第188号），本项目不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区；依据《甘肃省人民政府关于划定分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（甘政发〔2016〕59号），项目区属于甘肃省省级内陆河流域重点治理区。该工程为建设生产类项目，依据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）有关规定，本水土保持方案总体防治目标按照建设类项目二级防治标准执行。水土流失类型以风力侵蚀为主，侵蚀强度为中度，容许土壤流失量为1000t/km2·a。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

（1）《酒钢自备电厂能源综合利用技术改造工程可行性研究报告》，山东电力工程咨询院，2004年9月。

（2）《酒钢自备电厂能源综合利用技术改造工程初步设计报告》，山东电力工程咨询院，2004年10月。

（3）《酒钢自备电厂能源综合利用技术改造工程环境影响报告书》，甘肃省环境科学设计研究院，2005年4月。

（4）《酒钢自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》（送审稿）专家组评审意见，2005年5月。

（5）2005年6月，甘肃省水土保持科学研究所编制完成《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》（报批稿）。2005年7月25日，水利部以水保函［2005］301号文对方案进行了批复。

（6）2017年11月，甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司编制《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监测总结报告》。

（7）2017年11月10日，甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司编制完成了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监理总结报告》。

## 2.2 水土保持方案

2005年5月，甘肃省水土保持科学研究所编制《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》（送审稿），2005年6月编制完成《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》（报批稿），2005年7月25日，水利部以水保函［2005］301号文对方案进行了批复。

## 2.3 水土保持方案变更

2017年9月10日，建设单位委托甘肃四创水利工程咨询有限公司，开展了该项目水土保持方案的变更工作，于11月底完成了水土保持方案（贮灰场防治措施）变更报告书，并通过函审，报备至嘉峪关市水务局。

由于自然条件、水源条件等的限制，导致原设计的防风林带及配套的灌溉设施均未实施，设计防护林带总宽度为150.00m，林带总长为500.00m，林带间距为5.00m。水保方案变更中，经过比选贮灰场最终确定将原方案设计的防风林带调整为土地整治及尾矿石压盖，主要措施为场地平整、尾矿石压盖、洒水抑尘等。由于贮灰场暂未闭库，只进行了部分土地整治，截止目前，共完成土地整治2.93hm2，新增贮灰场进场道路砾石压盖0.06hm2，尾矿石压盖暂未实施贮，灰场拦渣坝960.00m。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

### 3.1.1原水土保持方案确定的防治责任范围

根据水利部批复的《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》（报批稿），确定本项目水土流失防治责任范围面积为67.05hm2。其中，项目建设区面积66.75hm2，直接影响区面积0.30hm2。

表3-1  原方案水土流失防治责任范围面积表

| 分区名称 | 地表 形态 | 水土流失特点 | 主体工程布局 | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设区 | 影响区 | 合计 |
| 生产管理 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 生产厂区 | 19.35 | 0.20 | 19.55 |
| 施工区 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 施工生产区 施工生活区 | 27.90 | 0.10 | 28.00 |
| 贮灰场 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 贮灰场、灰场外围隔离林带 | 19.50 |  | 19.50 |
| 面积合计 | 66.75 | 0.30 | 67.05 |
| 注：贮灰场防治区面积包括贮灰场建设区12.00hm2，周边隔离林带7.50hm2，隔离林带纳入建设区，贮灰场无直接影响区。 |

### 3.1.2变更后水土保持方案确定的防治责任范围

2017年9月建设单位委托甘肃四创水利工程咨询有限公司开展了水保方案变更工作，根据《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水保方案（贮灰场防治措施变更）报告书》，本项目水土流失防治责任范围面积为54.43hm2。其中，项目建设区面积53.31hm2，直接影响区面积1.12hm2。

表3-2  变更方案水土流失防治责任范围面积表

| 分区名称 | 地表 形态 | 水土流失特点 | 主体工程布局 | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设区 | 影响区 | 合计 |
| 生产管理 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 生产厂区 | 19.35 | 0.20 | 19.55 |
| 施工区 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 施工生产区 施工生活区 | 27.90 | 0.10 | 28.00 |
| 贮灰场 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 贮灰场、灰场进场道路 | 6.06 | 0.82 | 6.88 |
| 面积合计 | 53.31 | 1.12 | 54.43 |

### 3.1.3 实际发生的防治责任范围

该工程实际发生的防治责任范围面积为54.43hm²，其中：项目建设区53.31hm²，直接影响区1.12hm²，具体见表3-3。

根据主体工程的总体平面布置、施工进度安排和水土保持的监测内容，结合该工程特点，确定水土保持监测分区，依据《水土保持监测技术规程》，对防治责任范围内的水土保持生态环境变化、水土流失动态分析及水土保持防治措施实施效果等内容进行动态监测，并灵活掌握监测区域的变化。其中项目建设区主要包括：生产管理防治区、施工区防治区及贮灰场防治区。直接影响区：经实际调查，本项目直接影响区确定为施工生活区东南边按围墙边线以外1.00m范围；生产厂区按东、西边围墙边线以外1.00m范围；施工生产区不计列直接影响区；项目区主风向西南风，因此贮灰场直接影响按照风力侵蚀区直接影响区界定原则，上风向扩外5.00m范围，下风向外扩10.00m范围。

表3-3  实际发生的防治责任范围监测结果表             单位：hm2

| 分区名称 | 地表形态 | 水土流失特点 | 项目 | 面积（hm2） | 地类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设区 | 影响区 | 小计 |  |
| 生产管理防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 生产厂区 | 19.35 | 0.20 | 19.55 | 戈壁滩地 |
| 施工区防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 施工生产区 | 21.90 |  | 21.90 | 戈壁滩地 |
|  |  |  | 施工生活区 | 6.00 | 0.10 | 6.10 | 戈壁滩地 |
| 贮灰场防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 贮灰场 | 6.06 | 0.82 | 6.88 | 戈壁滩地 |
| 面积合计 | 53.31 | 1.12 | 54.43 |  |

表3-4    实际发生的与原方案设计的防治责任范围面积对比表     单位：hm2

| 防治分区 | 工程布局 | 原方案设计（A） | 实际发生（B） | 增减（B-A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设区 （A1） | 直接 影响区 (A2) | 小计 (A3) | 建设区 (B1) | 直接 影响区 (B2) | 小计 (B3) | 建设区 (B1-A1) | 直接 影响区 (B2-A2) | 小计 (B3-A3) |
| 生产管理防治区 | 生产厂区 | 19.35 | 0.20 | 19.55 | 19.35 | 0.20 | 19.55 |  |  |  |
| 施工区 防治区 | 施工生产区 | 21.90 |  | 21.90 | 21.90 |  | 21.90 |  |  |  |
|  | 施工生活区 | 6.00 | 0.10 | 6.10 | 6.00 | 0.10 | 6.10 |  |  |  |
| 贮灰场 防治区 | 贮灰场 | 19.50 |  | 19.50 | 6.06 | 0.82 | 6.88 | -13.44 | 0.82 | -12.62 |
| 合计 | 66.75 | 0.30 | 67.05 | 53.31 | 1.12 | 54.43 | -13.44 | 0.82 | -12.62 |

实际发生的防治责任范围比原水保批复方案确定的防治范围减少了12.62hm2，其中项目建设区减少了13.44hm2，直接影响区增加了0.82hm2；实际发生的防治责任范围与变更水土保持方案确定的防治范围一致，详见表3-4、3-5。变化原因主要有以下几点：

（1）生产管理区及施工区：原水保方案中厂区总平面布置采用三列式格局，厂区由西向东依次为自然通风冷却区——升压站区——主厂房区，厂区由北向南依次为生产辅助设施区——生产区——施工扩建场地。生产辅助设施区从南向北依次布置材料库、检修间组成的联合建筑，生产办公楼，化学水处理设施等，输煤皮带从主厂房的固定端进入输煤层，生产管理区占地19.35hm2。施工场地由施工生产区和施工生活区二部分构成，施工生产区位于厂区的西南侧，占地21.90hm2，施工生活区位于厂区的东南侧，占地6.00hm2。工程于2003年8月开工建设，水土保持方案编写时主体工程项目已开工建设，建设布局已既定为事实。经监测与现场核查分析，生产管理区及施工区实际工程布局、占地与原水保方案设计及变更水保方案设计中描述一致，因此该部分面积没有变化，生产管理区占地面积19.35hm2，施工区占地面积27.90hm2。

（2）贮灰场区：原水保方案设计中将贮灰场布置在尾矿坝外侧西北角，贮灰场及灰场外围隔离林带占地共计19.50hm2。变更水保方案设计中贮灰场位置未发生改变，由于贮灰场区措施变更后，隔离林带及灌溉系统措施的取消，贮灰场占地面积为6.06hm2，致使该区面积较原方案设计占地面积减少了13.44hm2。根据监测人员现场调查，实际贮灰场区布设位置与原水保方案设计一致，占地面积与变更水保方案设计一致。实际贮灰场区总占地面积6.06hm2，其中灰场占地面积6.00hm2，灰场进场道长120m，宽5m，占地面积0.06hm2，面积较原批复水保方案设计减少了13.44m2。

（3）直接影响区：原水保方案设计确定为施工生活区东南边按围墙边线以外1m范围；生产厂区按东、西边围墙边线以外1m范围；施工生产区不计列直接影响区；贮灰场外围林带布设范围已纳入建设区，不再计列直接影响区。影响区面积为0.30hm2。经实际调查，并通过对类似单元工程相类比调查，结合技术规范要求，确定本项目直接影响区为施工生活区东南边按围墙边线以外1.00m范围；生产厂区按东、西边围墙边线以外1.00m范围；施工生产区不计列直接影响区；项目区主风向西南风，因此贮灰场直接影响按照风力侵蚀区直接影响区界定原则，上风向扩外5.00m范围，下风向外扩10.00m范围（与变更水保方案设计一致）。生产管理区直接影响区面积为0.20hm2，施工区直接影响区面积为0.10hm2，贮灰场区直接影响区面积因措施变更后重新界定较原方案增加了0.82hm2。

表3-6           扰动土地面积结果表             单位:hm2

| 防治分区 | 占地面积 | 占地类型 | 扰动形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产管理防治区 | 19.35 | 戈壁滩地 | 开挖、堆弃、占压、回填 |
| 施工区防治区 | 27.90 | 戈壁滩地 | 开挖、堆弃、回填 |
| 贮灰场防治区 | 6.06 | 戈壁滩地 | 开挖、堆弃、占压、回填 |
| 合计 | 53.31 |  |  |

## 3.2 贮灰场设置

贮灰场选在厂址偏北方向约8km处尾矿坝外侧西北角，中心地理坐标为经度98°16′32.18″，纬度39°52′25.27″。贮灰场堆弃高度5m。

## 3.3 取土场设置

本项目工程不涉及取土场，故未单独设置取土场。

## 3.4 水土保持措施总体布局

原批复水土保持方案共3个防治分区，分别为生产管理防治区、施工区防治区以及贮灰场防治区。原水土保持方案批复的水土保持措施总体布局如下：

（1）生产管理区措施布局

原批复水土保持方案：生产厂区内布设布排水管430m，雨水收集后排至酒钢污水管网，布设绿化措施面积为4.84hm2。

变更方案：未涉及本分区措施布局变化情况。

（2）施工区防治责任范围及措施布局

原批复水土保持方案：对该部分临时用地不布设永久性防治措施，主要是在施工过程中对建设区加强临时防护措施，如定期洒水以防扬尘、外围拦护以防任意扩大扰动地表面积；施工结束后，对剩余临建设施拆除的区域进行土地整治27.90hm2。

变更方案：未涉及本分区防治责任范围及措施布局变化情况。

（3）贮灰场区措施布局

原批复水土保持方案：在灰场南、西、北三侧增设拦渣坝，灰渣采用分条块堆放，在贮灰过程中灰渣先从灰场东北角开始，由东向西分层分条块碾压堆放，每层铺灰厚度为0.50m，每条铺灰宽为20m，及时用推土机推平，碾压3-4遍使灰渣密实。碾压后的灰面要定时洒水，保持灰面湿润，以防止飞灰产生的污染，在对达到设计标高的灰渣面进行整平、碾压等土地整治措施后，在灰渣面上用选矿废石压盖10.9hm2以防风蚀。然后再从北向南进行下一条块的碾压堆放，直止灰渣分条块堆放完毕。

在灰场西侧150.00m的范围内，布设隔离林带7.50hm2，并延伸灌溉系统引水渠750m，使之与原有林带形成有机整体。灰场用水从尾矿坝北部的泵房取水。

变更方案：从工程可行性分析，根据现场实际情况提出治理方案，隔离林带和灌溉系统未实施，采用其他措施代替原有措施设计，对闭库的贮灰场顶部及周边进行土地整治共计4.88hm2，土地整治后对坡面采取尾矿石压盖面积6712.50m2，压盖厚度0.40m。

## 3.5 水土保持措施完成情况

（1）生产管理防治区

工程措施：实际布设的排水管长度430.00m，与方案设计一致，新增土地整治1.63hm2。

植物措施：施工结束后有酒钢集团统一规划共完成绿化5.60hm2。

临时措施：施工建设过程中对围栏及各防治分区的洒水降尘，实际该区共计完成洒水1300m3。

（2）施工区防治区

工程措施：施工结束后对除部分保留的临建设施外的临建设施进行了拆除，并对场地进行了清理平整，共完成土地整治25.00hm2。

临时措施：施工期间进行了洒水降尘，共完成洒水2500m3。

（3）贮灰场防治区

工程措施：由于贮灰场暂未闭库，只进行了部分土地整治，截止目前，共完成土地整治2.93hm2，新增贮灰场进场道路砾石压盖0.06hm2，尾矿石压盖暂未实施，灰场实施拦渣坝960m。

临时措施：施工期间进行了洒水降尘，共完成洒水17568m3。

## 3.6 水土保持投资完成情况

### 3.6.1 主体已列水土保持措施实际完成投资情况

#### 3.6.1.1 主体已列水土保持措施投资

根据水利部批复的《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》（报批稿），原水土保持方案概算总投资842.26万元，其中工程措施投资526.13万元，植物措施投资80.20万元。

验收范围内，本工程共完成水土保持总投资 499.65万元，其中工程措施281.11万元（含主体投资），主体工程具有水土保持功能的措施投资7.51万元。

#### 3.6.1.2 实际完成主体已列水土保持措施投资

本工程共完成水土保持总投资 499.65万元，其中工程措施285.43万元（含主体投资），临时措施31.08万元，其他费用113.56万元，水土保持补偿费29.78万元。在总投资中，主体工程具有水土保持功能的措施投资7.51万元。具体投资情况见表3－7。

表3－7            水土保持总投资统计表        单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 实际 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分工程措施 | 285.43 |
| 一 | 贮灰场 | 259.04 |
| （一） | 拦渣坝 | 252.94 |
| （二） | 土地整治 | 3.70 |
| （三） | 砾石压盖 | 2.40 |
| 二 | 施工生产区 | 14.4 |
| (一) | 土地整治 | 14.4 |
| 三 | 厂区 | 11.99 |
| (一) | 排水管(主体已列) | 6.21 |
| （二） | 土地整治 | 5.78 |
|  | 第三部分临时措施 | 31.08 |
| 一 | 临时防护工程 | 31.08 |
| 二 | 其他临时工程 |  |
|  | 第四部分 其他费用 | 113.56 |
| 一 | 项目建设管理费 | 8.77 |
| （一） | 建设项目法人管理费 | 5.69 |
| （二） | 前期工程费 | 3.08 |
| 二 | 项目建设技术服务费 | 63.43 |
| （一） | 研究试验费 | 0 |
| （二） | 勘测设计费 | 30.75 |
| （三） | 设计文件评审费 | 0.68 |
| （四） | 工程监理费 | 32 |
| 三 | 工程质量监督检测费 | 0.62 |
| 四 | 预算定额编制管理费、劳动定额测定费 | 0.74 |
| 五 | 水土保持监测费 | 40 |
|  | 一至四部分合计 | 430.07 |
| 六 | 基本预备费 | 32.69 |
| 七 | 水土保持补偿费 | 29.78 |
| 八 | 水保方案静态总投资 | 492.54 |
| 九 | 建设期贷款利息 | 7.11 |
| 十 | 水保方案动态总投资 | 499.65 |

#### 3.6.1.3水土保持工程措施投资分析

项目实际完成水土保持工程措施投资285.43万元，其中方案变更前前完成投资282.33万元，比原方案设计估算投资减少240.70万元，详见表3-8。变更方案投资只针对于贮灰场水保措施，共设计投资77.79万元，其中工程措施投资31.69万元，实际截止目前只进行了部分区域的土地整治，尾矿石压盖未实施，目前共计完成工程措施投资3.1万元，约完成设计工程措施投资的10%，较变更设计减少了28.59万元，详见表3-9。

表3-8      水土保持工程措施投资对比表（与原方案）      单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 实际 （A） | 设计 （B） | 增减 （A-B） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分工程措施 | 285.43 | 526.13 | -240.7 |
| 一 | 贮灰场 | 259.04 | 503.86 | -244.82 |
| （一） | 拦渣坝 | 252.94 | 275.34 | -22.4 |
| （二） | 废矿渣压盖 |  | 83.13 | -83.13 |
| (三) | 引水渠 |  | 3.04 | -3.04 |
| (四) | 配套灌溉设施 |  | 6.84 | -6.84 |
| (五) | 灰渣碾压 |  | 135.5 | -135.5 |
| （六） | 土地整治 | 3.7 |  | 3.7 |
| （七） | 砾石压盖 | 2.4 |  | 2.4 |
| 二 | 施工生产区 | 14.4 | 16.06 | -1.66 |
| (一) | 土地整治 | 14.4 | 16.06 | -1.66 |
| 三 | 厂区 | 11.99 | 6.21 | 5.78 |
| (一) | 排水管(主体已列) | 6.21 | 6.21 | 0 |
| （二） | 土地整治 | 5.78 |  | 5.78 |

表3－9       水土保持工程措施投资对比表（与变更设计）      单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 实际 （A） | 设计 （B） | 增减 （A-B） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分工程措施 |  | 31.69 | -31.69 |
| 一 | 事故储灰场 |  | 31.69 | -31.69 |
| 1 | 场地平整 | 3.1 | 5.16 | -2.06 |
| 2 | 尾矿石压盖 |  | 26.53 | -26.53 |
| (1) | 土方开挖 |  | 0.78 | -0.78 |
| (2) | 回填夯实 |  | 2.75 | -2.75 |
| (3) | 尾矿石运输 |  | 19.78 | -19.78 |
| （4） | 尾矿石压盖压盖 |  | 3.22 | -3.22 |

投资变化的主要原因有以下几个方面：

（1）生产管理区

该区原方案设计工程措施主要为主体已列的雨水排水管设计总投资6.21万元，实际除布设排水管外新增了土地整治措施，新增投资5.78万元，该区工程措施较原方案设计增加了5.78万元。

（2）施工区防治区

该区原方案设计土地整治27.9hm2，实际实施土地整治25hm2，发生投资14.4万元，较方案设计减少了2.9hm2，投资较原方案设计较少了1.66万元。

（3）贮灰场区

原方案设计该区主要措施为拦渣坝、防风林带、灌溉设施、废石铺压等设计投资503.86万元，实际由于自然条件等的限制，方案变更前只实施了拦渣坝及施工道路的土地整治、砾石压盖，剩余措施均为实施，投资较原方案设计减少了247.92万元，方案变更后针对本区布设了土地整治、尾矿石压盖等，截至目前实际只进行了部分土地整治工程，实际完成投资3.1万元，剩余土地整治及尾矿石压盖均未实施。

#### 3.6.1.4水土保持植物措施投资分析

原方案设计植物措施投资80.20万元，实际项目土建完工后由酒钢集团统一规划，实施了生产管理区的绿化，资金由酒钢集团统一支配，未列入该项目投资中。

#### 3.6.1.5水土保持临时措施投资分析

截止目前实际完成临时措施投资31.08万元，其中主体建设施工期完成3.8万元，贮灰场整治过程中完成投资27.28万元，具体如下：

1、原方案设计临时措施主要未临时洒水、临时拦挡等设计投资12.65万元，实际通过查阅主体监理资料及施工总结等，施工期实施了一部分的洒水措施，实际完成投资3.8万元，比原方案设计估算投资减少了8.85万元，原方案设计估算投资与实际完成投资对比情况，详见表3—10；

2、方案变更设计贮灰场整治过程中进行洒水降尘，设计临时洒水投资45.47万元，实际截止目前完成投资27.28万元，约完成总投资的60%，变更设计估算投资与完成投资对比情况见表3－11。

表3－10   水土保持临时措施投资对比表（与原方案）   单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 实际 （A） | 设计 （B） | 增减 （A-B） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 第三部分：临时措施 | 3.8 | 12.65 | -8.85 |
| 1 | 临时防护措施 | 3.8 | 0.52 | 3.28 |
| 2 | 其他临时工程 |  | 12.13 | -12.13 |

表3－11   水土保持临时措施投资对比表（与变更设计）  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 实际 （A） | 设计 （B） | 增减 （A-B） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 第三部分：临时措施 | 27.28 | 45.47 | -18.19 |
| 1 | 临时防护措施 | 27.28 | 45.47 | -18.19 |

投资减少的原因一方面是施工期临时洒水等未完全按方案设计落实，另一方面是贮灰场的整治目前尚未完成，临时洒水只实施了一部分。

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

项目水土保持工程同主体工程同时实行了招投标制，确定了甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司为水土保持工程监理单位。

（1）施工单位的质量保证体系

施工单位按照《质量保证手册》、《项目质量计划》，对工程实行全方位、全过程、全员参与、全面应用多种科学方法进行质量管理，建立健全各级质量管理机构和质量保证体系，切实做好施工准备阶段、施工过程、使用过程的质量管理，坚持“质量第一、预防为主、创精品工程、让用户满意”的质量方针。

施工准备期熟悉图纸，了解设计意图，编制好各单位工程的施工方案，制定质量目标及质量标准和实施细则；进行开工前质量教育和质量宣传工作；对主要工种实行上岗前培训，做好进场施工机械设备检修和检测仪器的校验工作。

在施工过程中，严格按照设计图纸、施工规范和操作规程和质量标准进行施工。严格“六把关”，严格执行“六大管理制度”，全面进行施工质量检测和验收。

（2）监理单位的质量管理体系

监理单位的质量管理体系是保证工程施工质量的重要条件，根据所承担的监理任务在施工现场建立相应的监理机构，人员配备满足项目要求，并建立工程质量管理体系的基本框架。

实施监理过程中，监理单位依据监理合同、设计图纸开展监理工作，编制了《监理规划》和监理细则，审查并汇编了各标段、各专业项目验评划分表，采用“事前控制、事中控制、事后控制”过程的工作方法，对工程建设中的质量、进度、投资、安全进行控制。

（3）建设单位及质量监督部门的质量检查与监督体系

建设单位建立健全的施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度。为了保证工程的施工质量，建设单位派出了较多的人员与监理工程师一道参加工程的检查与验收，对保证本项目的施工质量起到了积极的作用。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1 项目划分及结果

根据工程实际情况，将工程质量按单元工程、分部工程和单位工程逐级划分，综合评定。

（1）单位工程。按照工程类型和便于质量管理的原则，将水土保持方案新增措施划分为坡面防护工程、防洪排导工程、土地整治工程、植被建设工程4个单位工程。

（2）分部工程。按照功能相对独立、工程类型相同的原则，将组成单位工程的单个工程划分为一个分部工程。

（3）单元工程。按照单独施工完成的最小综合体和便于进行质量考核的原则，将组成分部工程的单个工程划分为一个单元工程。

根据目前已实施的水土保持措施，本工程地上部分水土保持项目共划分单位工程4个，分部工程5个，单元工程62个，具体划分内容详见表4－1。

表4－1   水土保持项目质量评定划分表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程及划分 | 单元工 程个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排水工程 | 生产管理区完成排水管430m，每100m为一个单元工程，不足100m为一个单元工程，共5个单元工程。 | 5 |
| 土地整治工程 | 场地平整 | 生产管理区土地整治1.63hm2，每1hm2为一个单元工程，不足1hm2作为一个单元工程，共2个单元工程。 | 31 |
|  |  | 施工防治区土地整治25hm2，每1hm2为一个单元工程，不足1hm2作为一个单元工程，共25个单元工程。 |  |
|  |  | 贮灰场区土地整治2.99hm2，每1hm2为一个单元工程，不足1hm2作为一个单元工程，共3个单元工程。 |  |
|  | 砾石压盖 | 贮灰场区施工道路砾石压盖0.06hm2，每1hm2为一个单元工程，不足1hm2作为一个单元工程，共1个单元工程。 |  |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 生产管理区完成绿化5.6hm2，每0.1~1hm2作为一个单元工程，不足0.1hm2单独作为一个单元工程，大于1hm2可划分为两个单元工程，共6个单元工程。 | 6 |
| 拦渣工程 | 拦渣坝 | 灰场实施拦渣坝960m，每50m为一个单元工程，不足50m为一个单元工程，共20个单元工程。 | 20 |

### 4.2.2 各防治分区工程质量评定

（1）生产管理区

生产管理区实施的土地整治、雨水排水管等工程符合设计要求，工程质量合格，防护效果良好。雨水排水畅通。

生产管理区道路两侧及空置地根据当地气候和立地条件，对可绿化地段进行了绿化，树种主要有国槐、柳树、云杉、苜蓿等。工程施工结束后，建设单位做了大量的抚育工作，目前长势良好。

从现场调查和主体工程监理资料显示，主体工程具有水保功能的防护措施施工工艺合理，布设位置及结构尺寸符合设计要求，质量合格，排水系统完善，防护措施运行正常。

（2）施工区防治区

施工结束后进行了土地整治，通过查阅主体监理资料及监理人员进行现场查勘，目前大部分区域酒钢集团已规划利用，其余区域整治效果良好。

（3）贮灰场防治区

目前灰场顶部部分区域进行了土地整治，监理人员进行现场查勘，已完成土地整治的区域整治满足要求，总体来看整治后的场地平整，无坑洼积水区域，整治效果良好，施工道路土地整治后铺压了砾石提高了起沙风速，有效的减少了水土流失。

### 4.2.3 总体质量评定

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL366—2006）相关规定，用数控法计算，该工程62项单元工程质量合格。分部工程5项，目前，贮灰场的土地整治尚未完成，土地整治属于贮灰场运行末期整治措施，目前贮灰场灰量没有达到设计堆灰量，该项措施无法实施，其余各分部工程均达标。单位工程4项，土地整治属于贮灰场运行末期整治措施，目前贮灰场灰量没有达到设计堆灰量，该项措施无法实施，其余各分部工程均达标。按照质量检验评定基本规定的质量检验评定标准，该项目目前已实施的水土保持设施的工程质量评定为合格标准。

总体来看，该项目除贮灰场外其他分区水土保持措施完善，措施布设位置、防护标准及工程质量符合设计要求，各项工程措施运行良好，防治效果明显，基本达到水土保持方案的防治目标，贮灰场土地整治完成，坡面尾矿石压盖后可满足国家对生产建设项目水土保持的要求，达到验收条件。

# 5 项目初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行情况

试运行期从2007年1月至2007年6月。实际生产管理区总绿化面积为5.60hm2，其中造林面积3.28hm2，草地面积2.32hm2。林草植被恢复率为92.56%，林草覆盖率为28.94%。水土保持措施已有成效，达到水土保持防治目标。

## 5.2 水土保持效果

### 5.2.1 扰动土地整治率

经验收组核定，该项目建设区内生产管理区及施工区扰动土地总面积为47.25hm2，目前扰动土地整治面积45.43m2。经整治后，扰动土地整治率为96.15%（目标值95%），高于《开发建设项目水土流失防治标准》，符合设计要求。生产管理区及施工区防治分区扰动土地整治情况详见表5-1。

表5-1  生产管理区及施工区扰动土地整治情况计算表       单位：hm2

| 防治分区 | 实际扰动面积 | 整治扰动面积 | 扰动土地整治率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 建筑物及硬化面积 | 小计 | 实际指标 | 设计指标 |
| 生产管理防治区 | 19.35 | 1.63 | 5.60 | 11.39 | 18.62 | 96.23 | 95 |
| 施工区防治区 | 27.90 | 25.00 |  | 1.81 | 26.81 | 96.09 |  |
| 合计 | 47.25 | 26.63 | 5.60 | 13.20 | 45.43 | 96.15 |  |

该项目建设区内贮灰场区扰动土地面积为6.06hm2，目前扰动土地整治面积4.36m2。经整治后，扰动土地整治率为71.95%（目标值95%）。贮灰场防治分区扰动土地整治情况详见表5-2。

表5-2  贮灰场区扰动土地整治情况计算表         单位：hm2

| 防治分区 | 实际扰动面积 | 整治扰动面积 | 扰动土地整治率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 建筑物及硬化面积 | 小计 | 实际指标 | 设计指标 |
| 贮灰场防治区 | 6.06 | 3.53 |  | 0.83 | 4.36 | 71.95 | 95 |
| 合计 | 6.06 | 3.53 |  | 0.83 | 4.36 | 71.95 |  |

需要说明的是：目前贮灰场部分措施未实施，若按照变更方案设计的措施实施完成后，贮灰场防治分区扰动土地整治率可达到为95.21%。

### 5.2.2 水土流失总治理度

经验收组核定，水土流失总治理度指项目建设区内的水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。

生产管理区及施工区已整治的水土保持措施达标面积为29.34hm2，水土流失面积34.05hm2。水土流失总治理度为86.17%（目标值85%），生产管理区及施工区防治分区水土流失治理情况,。详见表5-3。

表5-3  生产管理区及施工区水土流失总治理度计算表       单位：hm2

| 防治分区 | 实际扰动面积 | 水土流失面积 | 建筑物及硬化面积 | 水土保持措施达标面积 | 水土流失总治理度（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 合计 | 实际指标 | 设计指标 |
| 生产管理防治区 | 19.35 | 7.96 | 11.39 | 1.28 | 5.60 | 6.88 | 86.43 | 85 |
| 施工区防治区 | 27.90 | 26.09 | 1.81 | 22.46 |  | 22.46 | 86.09 |  |
| 合计 | 47.25 | 34.05 | 13.20 | 23.74 | 5.60 | 29.34 | 86.17 |  |

贮灰场区已整治的水土保持措施达标面积为3.53hm2，水土流失面积5.23hm2。水土流失总治理度为67.50%（目标值80%），贮灰场区防治分区水土流失治理情况详见表5-4。

表5-4  贮灰场区水土流失总治理度计算表             单位：hm2

| 防治分区 | 实际扰动面积 | 水土流失面积 | 建筑物及硬化面积 | 水土保持措施达标面积 | 水土流失总治理度（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 合计 | 实际指标 | 设计指标 |
| 贮灰场防治区 | 6.06 | 5.23 | 0.83 | 3.53 |  | 3.53 | 67.50 | 80 |
| 合计 | 6.06 | 5.23 | 0.83 | 3.53 |  | 3.53 | 67.50 |  |

需要说明的是：目前贮灰场部分措施未实施，若按照变更方案设计的措施实施完成后，贮灰场防治分区水土流失总治理度可达到为81.26%。

### 5.2.3 土壤流失控制比

土壤流失控制比指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度的之比。

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》及原批复的水保方案，该工程所在区域容许土壤流失量为1000t/km2·a。根据土壤流失量监测结果，该项目治理后的平均土壤侵蚀模数为665t/km2·a，则土壤流失控制比为1.50（目标值<2）。符合《开发建设项目水土流失防治标准》要求。具体详见表5-5。

表5-5  项目区土壤流失控制比             单位：t/km2·a

| 监测分区 | 项目区容许值（t/km2·a） | 监测值（t/km2·a） | 土壤流失控制比 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产管理防治区 | 1000 | 1789 | 1.79 | <2 |
| 施工区防治区 |  | 1822 | 1.82 |  |
| 贮灰场防治区 |  | 2067 | 2.07 |  |
| 项目区 |  | 1848 | 1.85 |  |

### 5.2.4 拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡弃渣量与工程弃土弃渣总量的百分比。

工程建设土石方挖方总量50.45万m3，填方总量43.32万m3，调配利用5.80万m3，弃方7.13万m3，实际产生的弃方全部运往尾矿坝利用于坝体加高，实现了综合利用，拦渣率达标。

### 5.2.5 林草植被恢复率及林草覆盖率

变更后的方案设计，对原贮灰场区周边布设的防护林带，用尾矿石压盖代替，未布设新的植物措施。

该工程项目生产管理区及施工区内扣除建筑物、硬化场地、硬化道路等不可恢复面积，可恢复植被面积为6.05hm2，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434—2008）中“林草面积是指开发建设项目区内所有人工天然森林、灌木林和草地的面积。其中森林的郁闭度应达到0.2以上（不含0.2）；灌木林和草地的覆盖率应达到0.4以上（不含0.4）。”的规定，经现场调查与核查分析，项目区已完成各类林草合格面积5.60hm2。林草植被恢复率为92.56%，林草覆盖率为28.94%。各分区林草植被恢复率和覆盖情况见表5-6。

表5-6  生产管理区及施工区林草植被恢复率及覆盖情况统计表    单位：hm2

| 防治分区 | 扰动面积 | 可恢复林草 植被面积 | 植被措施面积 | 实际完成指标 | 设计指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 林草植被 恢复率 | 林草 覆盖率 | 林草植被 恢复率 | 林草 覆盖率 |
| 生产管理防治区 | 19.35 | 6.05 | 5.60 | 92.56 | 28.94 | 90 | 20 |
| 施工区防治区 | 27.90 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 47.25 | 6.05 | 5.60 | 92.56 | 28.94 |  |  |

## 5.3 公众满意程度

根据水土保持设施验收工作的规定和要求，在验收工作过程中，编制单位向项目区周围群众发放了30张水土保持公众抽查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，作为本次技术评估工作的参考依据。调查对象有老年人、中年人和青年人。其中男性20人，女性10人。

在被调查者人中，96.7%的人认为对当地经济有较大的促进，70.0%的人认为项目对当地环境有好的影响，93.3%的人认为项目区林草植被建设做得很好，90%的人认为建设单位对灰渣管理好，有83.3%的人认为项目对扰动的土地恢复的好。

# 6 水土保持管理

## 6.1 组织领导

（1）组织机构

根据《中华人民共和国水土保持法》，水土保持方案报水行政主管部门批准后，由建设单位负责组织实施。为保证水土保持方案的顺利实施，需要建立强有力的组织领导机构。因此，在工程筹建期，建设单位即需成立水土保持管理机构，负责水土保持方案的委托编制、报批工作，并在工程建设和运行期负责工程水土保持方案的实施工作。

（2）工作职责

1）认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土保持工程效益。

2）建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，并制定水土保持方案详细实施计划。

3）工程施工期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，最大限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。

4）深入工程现场进行检查和观测，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实状况，为有关部门决策提供基础资料。

5）建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程验收提供相关资料。

## 6.2 规章制度

建设单位应督促施工单位制定详细的水土保持方案实施进度计划，加强水土保持工程的计划管理，以确保各项水土保持设施按时按质地落实。

在日常管理工作中，建设单位主要应采取以下管理措施。

（1）开发建设项目的水土保持措施是生态建设的重要内容，建设单位要把水土保持工作列入重要议事日程，切实加强领导，真正做到责任、措施和投入“三到位”，认真组织方案的实施和管理，定期检查，自觉接受有关部门和社会监督。

（2）加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工人员和各级管理人员以及工程附近群众的水土保持意识。

（3）制定方案实施的目标责任制，防止建设中的不规范行为和现象发生，并负责协调本方案和主体工程之间的关系。

（4）在施工和运行过程中，定期或不定期地对在建或已建的水土保持工程进行检查观测，随时掌握其运行状态，进行日常维修养护，消除隐患，维护水土保持工程完整。同时，制定突发事件应对处理方案，如遇险情和事故，需有应对预案和补救措施。

## 6.3 建设管理

建设单位在主体工程招标文件中，按水土保持工程技术要求，将水土保持工程各项内容纳入招标文件的正式条款中，以保证水土保持措施在工程建设中顺利实施。

2005年6月，委托甘肃省水土保持科学研究所编制完成《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》（报批稿）。2005年7月25日，水利部以水保函［2005］301号文对方案进行了批复。

2017年11月，委托甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司编制《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监测总结报告》。

2017年11月10日，委托甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司编制完成了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监理总结报告》。

本工程于2003年8月开工，2006年12月投产运行，总工期40个月。目前实施的水土保持措施于2003年8月施实，2017年11月结束，主要措施进度如下：

（1）雨水排水管、生产管理区的绿化洒水等具有水土保持功能的措施于2003年8月开工，2006年5月完工。

（2）生产管理区及施工区的土地整治于2005年3月开工，2006年12月完工。

（3）贮灰场的拦渣坝及施工道路的土地整治砾石压盖等于2006年7月开工，2006年12月完工。

（4）贮灰场周边及顶部的土地整治于2017年9月底开工，目前土地整治工作完成设计总量的约60%，尾矿石压盖暂未实施。

## 6.4 水土保持监测

2009年3月，嘉峪关宏晟热电有限责任公司委托甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司承担了项目水土保持监测任务。监测单位的资质符合《水土保持监测资格证书管理暂行办法》水利部水保〔2006〕第202号有关规定的要求。

2009年3月，嘉峪关宏晟电热有限责任公司与甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司签订了该项目水土保持监测合同。

根据工程实际建设情况，及时成立了酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监测小组，保证项目的后续正常开展。项目组成立后，项目负责人带领监测技术人员，积极开展工作，并及时赶赴工程现场进行了资料搜集、实地查勘和调查，重点了解项目区自然、社会经济、水土流失及水土保持，在认真研究和分析工程相关资料的基础上，分组开展了现场调查（勘测）监测工作：查阅了工程自开工建设以来的相关勘察设计资料；收集了气象、水文、水土保持、社会经济、环境建设等方面的资料；取得了工程开工初期的基础资料，包括项目建设中的水土流失因子、造成的水土流失量和水土流失危害、已实施的水土保持工程及其水土流失防治效果等方面的内容。

项目主要采用了调查监测、巡查监测和定位监测方法。

依据该工程建设特点及工程施工总体布局，根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）规定，本工程的水保监测范围为水土流失防治责任范围。该项目水土保持监测区域主要分为生产管理防治区、施工区防治区以及贮灰场防治区。

监测内容主要包括工程防治责任范围内的土地扰动、损坏情况、水土流失情况、水土保持、土地整治及植被恢复情况等，监测方法以调查监测为主，共布设3处监测点。

按照《开发建设项目水土保持技术规范》的要求，分别在生产管理防治区、施工区防治区以及贮灰场防治区布设监测点。

表6-1  监测点位统计表

| 编号 | 防治分区 | 位置 | 坐标位置 | 高程（m） | 监测方法 | 布设部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 生产管理防治区 | 管理区 | N:39°46′21″ E:98°18′43″ | 1617 | 测钎法 | 措施实施后扰动面 |
| 2# | 施工区防治区 | 施工生产生活区 | N:39°47′44″ E:98°18′36″ | 1615 | 测钎法 | 措施实施后扰动面 |
| 3# | 贮灰场防治区 | 贮灰场 | N:39°52′26″ E:98°16′25″ | 1596 | 测钎法 | 扰动面 |

2009年3月甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司就酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程的水土保持监测工作召开了监测工作安排会，及时成立监测小组，明确分工，监测人员于2009年3月至2017年11月期间多次深入现场，进行该项目的监测调查。通过资料的收集、数据的整理分析，于2017年11月完成《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监测总结报告》。

验收组认为水土保持监测符合规范和技术标准要求，监测方法基本可行，监测结果基本可信。

## 6.5 水土保持监理

本工程水土保持监理工作由甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司承担。

监理单位根据工程的特点及监理任务，成立了由总监理工程师全面负责现场监理工作。工作初期监理单位根据工程特点组织编写监理规划，制定《技术文件审核、审批制度》、《原材料、构配件和工程设备检验制度》、《工程质量检验制度》、《工程计量付款签证制度》、《监理会议制度》以及《监理岗位职责》等管理制度，对水土保持工程的施工进度、质量和投资进行了有效的控制和计量。

验收组认为，监理单位在工程建设中，严格执行各项工程管理制度，认真落实监理职责，确保了各项水土保持措施的有效落实。

## 6.6 水土保持管理部门监督检查意见落实情况

各级水行政主管部门重视对水土保持工程建设的监督检查，多次对水土保持工程建设情况进行现场检查，按照批复的水土保持方案的要求，对工程建设中存在的水土流失问题，督促落实各项水土保持防治措施。

2017年9月，省水土保持局对本项目进行了监督检查，检查组就各项水土保持措施落实情况、监理监测工作开展等提出以下整改要求：

（1）依据水土保持文方案，全面落实场地周边挖面的护坡及植物措施，完善灰场的周边的排水系统；

（2）尽快落实施工道路的工程拦挡和植物栽植措施；

（3）全面落实场地绿化措施，加强林草措施的日常养护工作；

（4）进一步规范水土保持监测工作。

建议单位按照各级水行政主管部门现场检查的要求，积极落实，督促各施工单位吸取教训，加强文明施工，依据省水土保持局检查组的意见要求，实施完成了以下工作（1）已全面落实场地周边开挖面的临时防护措施及施工结束后的护坡及植物措施，并在开挖边坡上游铺设了排水盲管，及时疏通渠沟，保证场地周周边排水系统正常。（2）对施工道路填方段采用临时拦挡措施，对已经硬化道路、广场提前修建树池、栽植行道树等；（3）已按要求全面落实场地周边挖方边坡和填方边坡的防治工程，加强林草措施的日常养护工作；（4）嘉峪关宏晟热电有限责任公司非常重视项目建设区域内的水土防治，规范水土保持监测工作。2009年，嘉峪关宏晟热电有限责任公司与甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司签订了本项目水土保持监测技术协议，甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司进行了现场监测并对项目出具了水土保持监测总结报告。（5）嘉峪关宏晟热电有限责任公司严格落实相关规章制度，积极做好水土保持工作的管理和实施，主动和地方行政主管部门联系，接受地方水行政主管部门的监督检查和技术指导，认真做好了各项工作。

## 6.7 水土保持补偿费缴纳情况

水土保持补偿费按照规定程序已完成缴纳。

## 6.8 水土保持设施管理维护

项目建设中的水土保持措施与主体同步实施，各项治理措施已完成。水土保持设施将结合主体工程由嘉峪关宏晟热电有限责任公司运营维护管理工作。嘉峪关宏晟热电有限责任公司具备健全的组织机构和管理体系，运行管理制度完善，岗位责任明确，能够保证主体及水保设施的正常运行。目前，各项水保设施运行正常，建设区生态环境得到了提高。

# 7 结论

## 7.1 结论

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案审批手续完备，水土保持工程设计、施工、质量评定、监测相关文件等资料齐全；水土保持设施按批准的水土保持方案及设计文件建成，自查初验合格，符合主体工程和水土保持的要求：扰动土地整治率为96.15%；水土流失总治理度为86.17%；林草植被恢复率为92.56%；林草覆盖率为28.94%；防治效果均达到水土保持方案防治目标；嘉峪关宏晟热电有限责任公司管理制度健全，运行期间，水土保持设施管理维护工作由该公司专职部门负责安排实施，工程具备正常运行条件，能够持续、安全、有效运转，达到验收条件。

## 7.2 遗留问题

依据对项目水土保持工程监理资料、合同资料和工程实际结算资料的核实分析，结合水土保持监测总结报告，本工程在全面落实了水土保持方案中的各项水土保持措施，基本实现了项目建设与水土保持工程的预期目标。

目前，贮灰场土地整治属于贮灰场运行末期整治措施，目前贮灰场灰量没有达到设计堆灰量，该项措施无法实施，尾矿石压盖未实施。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）水土保持方案、重大变更及其批复文件；

（3）水土保持管理部门的监督检查意见；

（4）分部工程和单位工程验收签证资料；

（5）重要水土保持单位工程验收照片。

## 8.2 附图

（1）主体工程总平面图；

（2）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（3）项目建设前后遥感影像对比分析图。

附件1：项目建设及水土保持大事记

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程

项目建设及水土保持大事记

建设单位：嘉峪关宏晟热电有限责任公司

编制单位：甘肃四创水利工程咨询有限公司

2017年12月

项目建设及水土保持大事记 项目建设 本工程于2003年8月开工建设，2006年12月完工正式投产发电，建设总工期40个月。目前实施的水土保持措施于2003年8月实施，2017年11月结束，主要措施进度如下： （1）生产管理区的雨水排水管、绿化洒水等具有水土保持功能的措施于2003年8月开工，2006年5月完工。生产管理区的土地整治于2005年3月开工，2006年12月完工。 （2）施工区的土地整治于2005年3月开工，2006年12月完工。 （3）贮灰场的拦渣坝及施工道路的土地整治砾石压盖等于2006年7月开工，2006年12月完工。贮灰场周边及顶部的土地整治于2017年9月底开工，目前土地整治工作完成设计总量的约60%，尾矿石压盖暂未实施。 水土保持大事记 1、2003年8月，主体工程开始施工。 2、2006年12月，主体工程基本完工。 3、2009年3月，水土保持监测、监理接受委托。 4、2009年3月~2015年8月，监理人员多次深入施工现场，对施工点现场做了详细的调查，了解施工工作进度。 5、2009年3月～2017年11月，监测人员多次深入现场，进行调查监测、巡查监测和定位监测。 6、2016年3月，监理人员对施工现场再次进行调查，查看水保措施整治、修整情况，了解水土保持措施进度。 7、2016年8月，监理人员踏勘现场，掌握工程施工进度，各项水土保持措施落实情况进行调查，对现场存在的问题，提出整改意见。 8、2017年3月，监理人员踏勘现场，掌握工程施工进度，各项水土保持措施落实情况进行调查，发现贮灰场灰渣未按方案设计要求碾压，防风林带未实施，现场调查结束后，对现场存在的问题，监理单位及时提出整改意见。 9、2017年9月初，监理人员配合省水土保持局的督查检查，会后经省水保局与建设单位的沟通协调，对于贮灰场防风林带因客观原因未按方案设计措实施施的问题，建议建设单位开展水土保持方案的变更工作，完善贮灰场的防治措施。 10、2017年9月10日，建设单位委托甘肃四创水利工程咨询有限公司，开展了该项目水土保持方案的变更工作，并于10月下旬完成了《水土保持方案变更报告书》（送审稿）。 11、2017年10月30日，监理人员会同建设单位相关负责人，对现场进行了再次核查，重点对贮灰场的后期整治进行了现场查勘，并对本次整改的工程量及相关资料进行了搜集整理。 12、2017年11月，甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司编制《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监测总结报告》。 13、2017年11月10日，甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司编制完成了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监理总结报告》。

附件2：水土保持方案、重大变更及其批复文件

附件3：水土保持管理部门的监督检查意见

附件4：分部工程和单位工程验收签证资料

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 单位工程名称：防洪排导工程 所含分部工程：排水工程 2017年 11 月 20 日 防洪排导工程单位工程验收组

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 建设单位： 嘉峪关宏晟热电有限责任公司 设计单位： 甘肃省水土保持科学研究所 施工单位: 山东电力工程咨询院 监理单位： 甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司 质量监督单位：嘉峪关宏顺质量监督有限公司 运行管理单位：嘉峪关宏晟热电有限责任公司 验收日期： 2017年 11 月 1日至 2017年 11月 20 日 验收地点：甘肃省嘉峪关市

防洪排导工程单位工程验收鉴定书 前言 一、项目概况 （一）工程位置（部位）及任务 防洪排导工程单位工程位于生产管理防治区，实际布设的排水管长度430.00m，完成生产管理防治区排水、引水需求。 （二）工程主要建设内容 生产管理防治区，实际布设的排水管长度430.00m （三）工程建设有关单位 施工单位: 山东电力工程咨询院 监理单位： 甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司 质量监督单位：嘉峪关宏顺质量监督有限公司 工程建设过程 雨水排水管于2003年8月开工，2006年5月完工。 二、合同执行情况 生产管理防治区，实际布设的排水管长度430.00m 三、工程质量评定 分部工程质量评定 合格 （二）监测成果分析 监测达到防治目标 （三）外观评价 良好 （四）质量监督单位的工程质量等级核定意见 达标 四、存在的主要问题及处理意见 无 五、验收结论及对工程管理的建议 施工单位自检符合要求，监理单位同意该单位工程通过验收。 六、验收组成员及参验单位代表签字表 单位工程验收组成员签字 七、附件 （一）提供资料目录 （二）备查资料目录 （三）分部工程签证目录 （四）保留意见

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 单位工程名称：土地整治工程 所含分部工程：场地平整和砾石压盖 2017年 11 月 20 日 土地整治工程单位工程验收组

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 建设单位： 嘉峪关宏晟热电有限责任公司 设计单位： 甘肃省水土保持科学研究所 施工单位: 山东电力工程咨询院 监理单位： 甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司 质量监督单位：嘉峪关宏顺质量监督有限公司 运行管理单位：嘉峪关宏晟热电有限责任公司 验收日期： 2017年 11 月 1日至 2017年 11月 20 日 验收地点：甘肃省嘉峪关市

土地整治工程单位工程验收鉴定书 前言 一、项目概况 （一）工程位置（部位）及任务 土地整治工程单位工程分为生产管理防治区、施工防治区、贮灰场区的场地平整，贮灰场区施工道路砾石压盖 （二）工程主要建设内容 生产管理区土地整治1.63hm2，施工防治区土地整治25hm2，贮灰场区土地整治2.99hm2，贮灰场区施工道路砾石压盖0.06hm2。 （三）工程建设有关单位 施工单位: 山东电力工程咨询院 监理单位： 甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司 质量监督单位：嘉峪关宏顺质量监督有限公司 工程建设过程 生产管理区及施工区的土地整治于2005年3月开工，2006年12月完工。贮灰场施工道路的土地整治砾石压盖等于2006年7月开工，2006年12月完工。 二、合同执行情况 生产管理区土地整治1.63hm2，施工防治区土地整治25hm2，贮灰场区土地整治2.99hm2，贮灰场区施工道路砾石压盖0.06hm2。 三、工程质量评定 分部工程质量评定 合格 （二）监测成果分析 监测达到防治目标 （三）外观评价 良好 （四）质量监督单位的工程质量等级核定意见 达标 四、存在的主要问题及处理意见 无 五、验收结论及对工程管理的建议 施工单位自检符合要求，监理单位同意该单位工程通过验收。 六、验收组成员及参验单位代表签字表 单位工程验收组成员签字 七、附件 （一）提供资料目录 （二）备查资料目录 （三）分部工程签证目录 （四）保留意见

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 单位工程名称：植被建设工程 所含分部工程：点片状植被 2017年 11 月 20 日 植被建设工程单位工程验收组

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 建设单位： 嘉峪关宏晟热电有限责任公司 设计单位： 甘肃省水土保持科学研究所 施工单位: 山东电力工程咨询院 监理单位： 甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司 质量监督单位：嘉峪关宏顺质量监督有限公司 运行管理单位：嘉峪关宏晟热电有限责任公司 验收日期： 2017年 11 月 1日至 2017年 11月 20 日 验收地点：甘肃省嘉峪关市

植被建设工程单位工程验收鉴定书 前言 一、项目概况 （一）工程位置（部位）及任务 植被建设工程单位工程位于生产管理防治区，进行绿化美化。 （二）工程主要建设内容 生产管理防治区完成绿化5.6hm2 （三）工程建设有关单位 施工单位: 山东电力工程咨询院 监理单位： 甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司 质量监督单位：嘉峪关宏顺质量监督有限公司 工程建设过程 生产管理区的绿化于2003年8月开工，2006年5月完工。 二、合同执行情况 生产管理防治区完成绿化5.6hm2 三、工程质量评定 分部工程质量评定 合格 （二）监测成果分析 监测达到防治目标 （三）外观评价 良好 （四）质量监督单位的工程质量等级核定意见 达标 四、存在的主要问题及处理意见 无 五、验收结论及对工程管理的建议 施工单位自检符合要求，监理单位同意该单位工程通过验收。 六、验收组成员及参验单位代表签字表 单位工程验收组成员签字 七、附件 （一）提供资料目录 （二）备查资料目录 （三）分部工程签证目录 （四）保留意见

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 单位工程名称：拦渣工程 所含分部工程：拦渣坝 2017年 11 月 20 日 拦渣工程单位工程验收组

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 建设单位： 嘉峪关宏晟热电有限责任公司 设计单位： 甘肃省水土保持科学研究所 施工单位: 山东电力工程咨询院 监理单位： 甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司 质量监督单位：嘉峪关宏顺质量监督有限公司 运行管理单位：嘉峪关宏晟热电有限责任公司 验收日期： 2017年 11 月 1日至 2017年 11月 20 日 验收地点：甘肃省嘉峪关市

拦渣工程单位工程验收鉴定书 前言 一、项目概况 （一）工程位置（部位）及任务 灰场实施拦渣坝 （二）工程主要建设内容 灰场实施拦渣坝960m （三）工程建设有关单位 施工单位: 山东电力工程咨询院 监理单位： 甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司 质量监督单位：嘉峪关宏顺质量监督有限公司 工程建设过程 贮灰场的拦渣坝于2006年7月开工，2006年12月完工。 二、合同执行情况 灰场实施拦渣坝960m 三、工程质量评定 分部工程质量评定 合格 （二）监测成果分析 监测达到防治目标 （三）外观评价 良好 （四）质量监督单位的工程质量等级核定意见 达标 四、存在的主要问题及处理意见 无 五、验收结论及对工程管理的建议 施工单位自检符合要求，监理单位同意该单位工程通过验收。 六、验收组成员及参验单位代表签字表 单位工程验收组成员签字 七、附件 （一）提供资料目录 （二）备查资料目录 （三）分部工程签证目录 （四）保留意见

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 分部工程验收签证 单位工程名称：防洪排导工程 分部工程名称：排水工程 施 工 单 位：山东电力工程咨询院 2017年 11 月 20 日

开完工日期： 2003年8月开工，2006年5月完工。 主要工程量： 生产管理区完成排水管430m 工程内容及施工经过： 生产厂区内布设布排水管430m，雨水收集后排至酒钢污水管网 质量事故及缺陷处理： 无 主要工程质量指标： 各检验批的质量符合相关要求 质量评定： 合格 存在问题及处理意见： 无 验收结论： 施工单位自检符合要求，监理单位同意该单位工程通过验收。 保留意见: 附件目录： 1.存在问题处理记录 2.其他文件

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 分部工程验收签证 单位工程名称：土地整治工程 分部工程名称：场地平整 施 工 单 位：山东电力工程咨询院 2017年 11 月 20 日

开完工日期： 2005年3月开工，2006年12月完工。 主要工程量： 生产管理区土地整治1.63hm2，施工防治区土地整治25hm2，贮灰场区土地整治2.99hm2，贮灰场区施工道路砾石压盖0.06hm2。 工程内容及施工经过： 生产管理防治区新增土地整治1.63hm2。施工区防治区施工结束后对除部分保留的临建设施外的临建设施进行了拆除，并对场地进行了清理平整，共完成土地整治25.00hm2。灰场防治区由于贮灰场暂未闭库，只进行了部分土地整治，截止目前，共完成土地整治2.93hm2。 质量事故及缺陷处理： 无 主要工程质量指标： 各检验批的质量符合相关要求 质量评定： 合格 存在问题及处理意见： 无 验收结论： 施工单位自检符合要求，监理单位同意该单位工程通过验收。 保留意见: 附件目录： 1.存在问题处理记录 2.其他文件

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 分部工程验收签证 单位工程名称：土地整治工程 分部工程名称：砾石压盖 施 工 单 位：山东电力工程咨询院 2017年 11 月 20 日

开完工日期： 2006年7月开工，2006年12月完工。 主要工程量： 贮灰场区施工道路砾石压盖0.06hm2 工程内容及施工经过： 新增贮灰场进场道路砾石压盖0.06hm2 质量事故及缺陷处理： 无 主要工程质量指标： 各检验批的质量符合相关要求 质量评定： 合格 存在问题及处理意见： 无 验收结论： 施工单位自检符合要求，监理单位同意该单位工程通过验收。 保留意见: 附件目录： 1.存在问题处理记录 2.其他文件

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 分部工程验收签证 单位工程名称：植被建设工程 分部工程名称：点片状植被 施 工 单 位：山东电力工程咨询院 2017年 11 月 20 日

开完工日期： 2003年8月开工，2006年5月完工。 主要工程量： 生产管理区完成绿化5.6hm2 工程内容及施工经过： 生产管理区完成绿化5.6hm2 质量事故及缺陷处理： 无 主要工程质量指标： 各检验批的质量符合相关要求 质量评定： 合格 存在问题及处理意见： 无 验收结论： 施工单位自检符合要求，监理单位同意该单位工程通过验收。 保留意见: 附件目录： 1.存在问题处理记录 2.其他文件

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源 综合利用技术改造工程项目水土保持设施 分部工程验收签证 单位工程名称：拦渣工程 分部工程名称：拦渣坝 施 工 单 位：山东电力工程咨询院 2017年 11 月 20 日

开完工日期： 2006年7月开工，2006年12月完工。 主要工程量： 灰场实施拦渣坝960m 工程内容及施工经过： 灰场实施拦渣坝960m 质量事故及缺陷处理： 无 主要工程质量指标： 各检验批的质量符合相关要求 质量评定： 合格 存在问题及处理意见： 无 验收结论： 施工单位自检符合要求，监理单位同意该单位工程通过验收。 保留意见: 附件目录： 1.存在问题处理记录 2.其他文件

附件5：重要水土保持单位工程验收照片

项目区现场照片

| 施工生产生活区（土地整治） | 厂区道路（道路绿化） |
| --- | --- |
| 管理区（绿化措施） | 冷却塔周边（土地整治） |
| 生产区（土地整治） | 生产区缓坡治理（土地整治） |
| 贮灰场区（拦渣坝） | 贮灰场区进场道路（砾石压盖） |